PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020
ANEXO I
PROJETO BÁSICO
I – OBJETO
Contratação de empresa para realização de obra da construção de calçada reforma de calçada e construção de garagem da câmara municipal mediante o regime de empreitada por preço global.
II – JUSTIFICATIVA
A referida contratação da prestação do referido serviço tem por finalidade a criação de estacionamento coberto e criação de passeios e revitalização dos já existentes no terreno da Câmara Municipal de Terra Nova do Norte, Diante do exposto, torna-se necessário a realização desta licitação para preservação do imóvel, bem como promover a melhor qualidade para os servidores, vereadores e visitantes do Poder Legislativo Municipal.
III – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ: 03.130.309/0001-94
Local: Travessa Lucas Toniazzo, N.206º, Terra Nova do Norte – MT
QUADRO DE ÁREAS
Área existente 906,12m²
Área a construir estacionamento 157,30m²
Área a construir passeios 142,00m²
Área a revitalizar passeios 554,00m²
. APRESENTAÇÃO
Deverá ser levado em conta que todos os serviços executados na obra deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis aos casos visando garantir a qualidade e perfeita execução dos serviços, a segurança dos profissionais e do público. Em caso de itens presentes na descrição do serviço e não incluídos no projeto básico, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela Fiscalização da obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.
. GENERALIDADES
Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas da Empreiteira e demais Responsáveis Técnicos pela execução.
A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com os documentos fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto ou Responsável Técnico pela fiscalização da obra.
Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refaze-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Caberá à empreiteira contratada proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de deposito (container) de materiais, mantendo o local dos serviços sempre organizado e limpo, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.
Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Esta responsabilidade é da empresa contratada, não cabendo a Contratante ser responsabilizada por eventuais acidentes ou não cumprimento de leis e normas do trabalho.
Todo material a ser empregado na obra deverá ser de boa qualidade. Poderá a fiscalização exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovação ou não de sua qualidade.
No caso de a empreiteira/empresa querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentaria completa, que permita comparação, pelo responsável pela fiscalização da obra, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.
. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA A EXECUTAR
 No Geral:
Revitalização dos passeios já existentes, preenchendo com massa buracos e imperfeições, finalizando com pintura apropriada.
Criação de estacionamento coberto, será feito em estrutura metálica, e coberto com telhas de aço galvanizado. 
Construção de novos em parte da margem direita do terreno, e também que liguem o estacionamento a porta de entrada nos fundos da edificação.
Quebra de parede para instalação de porta.
Instalação de porta.
. SERVIÇOES PRELIMINARES
. Documentação
Antes do início dos serviços a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o órgão contratante:
a) ART de execução;
b) Placa da Obra.
. Taxas e Placa da Obra
A empresa deverá recolher as suas custas a ART ou RRT de execução da obra.
A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do responsável técnico pela execução (placa da empresa). Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo fornecido pela Câmara Municipal. Na placa deverá constar informações da referida obra, responsáveis técnicos e demais informações exigidas pelo CREA-MT ou CAU.
. Deposito de Material (Container)
A empreiteira deverá implantar um Container de obra de modo a armazenar com segurança os materiais e equipamentos, protegendo-os das intempéries e da ação de vândalos.
. Piso estacionamento
Será feito as margens com alvenaria e preenchido de pedras pintadas.
. Piso dos passeios
Será executado em concretos com dosagens de acordo com normas, e será recoberto com pintura para piso de alto desempenho.
. Telhado
O telhado será em telhas de zinco, com inclinação e insta
. Pintura
As superfícies a serem pintadas deverão estar rigorosamente limpas, isentas de pó, óleo ou graxa, e deverão estar completamente secas. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As tintas serão de primeira linha, para pisos. As superfícies deverão ser corrigidas de todo e qualquer defeito de revestimento, limpas. Deverão ser dadas tantas demãos quantas necessárias, com o mínimo de duas demãos até o perfeito recobrimento das superfícies. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).
. Limpeza Final e Entrega da Obra
Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a limpeza dos passeios. Os pisos serão perfeitamente lavados de acordo com as especificações e após abundantemente enxaguados. Serão retirados e. A CONTRATADA deverá emitir uma carta informando estar concluída a obra, declarando, que ela já executou todas as verificações acima mencionadas. As verificações deverão receber aprovação da fiscalização após rigorosa vistoria. Finalizada a obra, a contratada deverá solicitar o “Termo de Recebimento Provisório” da mesma. Depois de sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório será emitido o “Termo de Recebimento Definitivo”. O recebimento da última parcela do cronograma físico financeiro está vinculado a emissão do “Termo de Recebimento definitivo da obra”. A contratada deverá executar após o encerramento dos serviços de construção do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. O prazo para esse serviço deve estar incluso no prazo total a obra.
. Observações
 Todas e quaisquer dúvidas nas especificações acima deverão ser verificadas junto a fiscalização da obra.
 É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.
 Sugestões de alterações devem ser feitas a fiscalização, obtendo dela a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
 Qualquer dúvida com relação aos projetos e/ou memorial descritivo deverá ser esclarecida anteriormente ao início dos serviços, em requerimento por escrito, diretamente a fiscalização da Obra.

PLANILHA DETALHADA CONFORME SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA REFORMA DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM			DATA:	MARÇO DE 2020
LOCAL: TRAVESSA LUCAS TONIAZZO, Nº 206, BAIRRO CENTRO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT			REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI JANEIRO/2020 (DESONERADO) SICRO JULHO/2020
ÁREA TOTAL: 303,65 M²			Os encargos sociais contidos nessa planilha são os mesmos da tabela SINAPI na data base indicada para o estado de Mato Grosso
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
CNPJ: 03.130.309/0001-94			BDI :	28,55	%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUAT.	VLR UNIT. SEM BDI	VALOR DO BDI	VLR UNIT COM BDI	VALOR TOTAL (R$)

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,20MX1,80M)	M2	2,40	410,76	117,27	528,03	1.267,27
SUBTOTAL					1.267,27
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	COMP. 01*	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	3.166,80	904,12	4.070,92	4.070,92
SUBTOTAL					4.070,92
3.0		MOVIMENTO DE TERRA
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	m³	12,04	62,93	17,96	80,89	973,59
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,29	38,16	10,89	49,05	210,42
3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	12,90	4,64	1,32	5,96	76,88
SUBTOTAL					1.260,89
4.0		FUNDAÇÃO (SAPATAS)
4.1	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	4,32	44,94	12,83	57,77	249,57
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,35	329,00	93,92	422,92	993,86
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,35	162,15	46,29	208,44	489,83
4.4	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	8,60	72,10	20,58	92,68	797,05
4.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	6,95	12,11	3,45	15,56	108,11
4.6	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	4,74	8,98	2,56	11,54	54,70
4.7	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	14,81	7,84	2,23	10,07	149,12
SUBTOTAL					2.842,24
5.0		ESTRUTURA (PILAR DE ESTRUTURA METALICA)
5.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	kg	531,69	9,21	2,62	11,83	6.289,93
SUBTOTAL					6.289,93
6.0		COBERTURA (ESTRUTURA METALICA)
6.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	710,38	202,81	913,19	5.479,14
6.2	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2020	m²	128,70	31,36	8,95	40,31	5.187,90
6.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2020	m²	143,40	41,92	11,96	53,88	7.726,39
SUBTOTAL					18.393,43
7.0		CALÇADAS
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM CALÇADA, DUAS DEMÃOS. AF_06/201	m²	695,26	11,67	3,33	15,00	10.428,90
7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	28,60	552,87	157,84	710,71	20.326,31
7.3	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	142,00	61,40	17,52	78,92	11.206,64
7.4	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	8,00	36,03	10,28	46,31	370,48
SUBTOTAL					42.332,33
8.0		PORTA
8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2020	m²	1,89	455,27	129,97	585,24	1.106,10
SUBTOTAL					1.106,10
9.0		MURO (PARA FICAR NO NÍVEL)
9.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	m³	2,75	62,93	17,96	80,89	222,29
9.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	35,50	38,16	10,89	49,05	1.741,28
9.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	5,33	4,64	1,32	5,96	31,74
9.4	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	5,33	44,94	12,83	57,77	307,63
9.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,55	329,00	93,92	422,92	232,78
9.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	0,55	162,15	46,29	208,44	114,73
9.7	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	7,20	72,10	20,58	92,68	667,30
9.8	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	6,80	12,11	3,45	15,56	105,81
9.9	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	12,64	8,98	2,56	11,54	145,87
9.10	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	23,69	7,84	2,23	10,07	238,59
9.11	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	44,08	67,17	19,17	86,34	3.805,87
SUBTOTAL					7.613,89
10.0		LIMPEZA DA OBRA
10.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	14,98	18,78	5,36	24,14	361,52
SUBTOTAL					361,52
TOTAL GERAL					85.538,52
OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

IV – PRAZO DE VIGÊNCIA
O Contrato relativo ao presente objeto terá vigência de 3 (três) meses a partir da publicação da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por interesse da Câmara Municipal, observado o limite legal.
V – DA QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT.
Item	Descrição do Objeto	Valor estimado / (R$)
01	Contratação de empresa para realização de obra da construção de calçada reforma de calçada e construção de garagem da câmara municipal mediante o regime de empreitada por preço global.	85.538,52

VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o exercício de 2020, ocorrerão com recursos próprios, sob a seguinte dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.1044.4490510000 – Obras e Instalações
VII – DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados quinzenalmente mediante a entrega de medições, aferidas dos valores e porcentagens constantes na Planilha Orçamentária, atestada pelo Engenheiro Fiscal, vinculados a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor designado pela Câmara Municipal, além das certidões negativas do INSS/Receita Federal, FGTS, Estadual e Municipal.
VIII – DO CONTROLE
Para a prestação dos serviços, a CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE permitirá o acesso dos funcionários habilitados e identificados da Contratada em suas instalações. Esses funcionários ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança do Poder Legislativo Municipal, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências. A contratada não poderá deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento. Será fornecida a contratada qualquer tipo de informação interna essencial à realização dos serviços. A contratada deverá prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, bem como fornecer qualquer documentação necessária. A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE promoverá fiscalização da execução dos serviços por meio de servidor a ser nomeado por Portaria, em todas as suas fases, obrigando-se a contratada a facilitar o trabalho do encarregado da fiscalização; prestando-lhe informações ou esclarecimentos necessários e, ainda, atendendo às suas solicitações e determinações.
1.1- À fiscalização compete, entre outras providências:
a) sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária;
b) recusar qualquer serviço que apresente incorreções e/ou não atenda às especificações contidas neste edital, ficando as correções às custas da CONTRATADA.

TERRA NOVA DO NORTE/MT, em 30 de setembro de 2020.

EDIVALDO GOMES
Presidente da Câmara Municipal de TERRA NOVA DO NORTE/MT
Biênio 2020/2020